P R I L O G

MERILA ZA PROCENU OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA

Parametri za procenu opasnosti od šumskog požara

U merila za procenu opasnosti od nastanka šumskog požara ugrađeni su sledeći parametri:

1. Vegetatijski pokrov,

2.  antropogeni faktoi,

3.  klima,

4.  stanište (matični supstrat i vrsta tla),

5.  orografija i

6.  šumski red.

1.   S obzirom na razne oblike sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gazdovanja, uzgojnom obliku, nameni itd), grupirana je šumska vegetacija na sastojine četinara, lišćara i mešovite sastojine, uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šibljak, kao i plantaža s ostalim kulturama, koji su specifični u pogledu osetljivosti na šumski požar.

2.   Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposarednoj vezi s delatnošću čoveka( antropođeni faktori) tako je i taj parametar određen podelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.

3.   Klimatski faktori sastoji se od tri parametra: Srednja godišnja temperatura zraka, količina atmosferskih padavina i zračna vlažnost.

4.   Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utiču na stepen opasnosti od šumskog požara. Stepen opasnosti od šumskog požara uveliko zavisi i o sadržaju vlage  u gorivom materijalu na tlu ( stablo, lišče, granje, panjevi i dr) a stepen vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno na matičnom supstratu.

5.    Orografija sa svojim faktorima ima znatan uticaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i trajanje insolacije utiče na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i zavisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor srednje godišnje temperature.

6.   Održavanje šumskog reda takođe utiče na stepen opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog opterećenja.

Uticaj svih ugrađenih faktora izražava se s brojem bodova čija vrednost iznosi najmanje 115, a najviša 580 bodova.

Zavisno od broja bodova, sve šume Kosova, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stepena:

| STEPEN | OPASNOST | BROJ BODOVA |
| --- | --- | --- |
| I | VRLO VELIKA | više od 480 |
| II | VELIKA | 381 - 480 |
| III | UMERENA | 281- 380 |
| IV | MALA | do 280 |

Za merila dajemo tekstualni prikaz i opis ugrađenih faktora razvrstanih prema intenzitetu uticaja na opasnost od šumskog požara i ocenjenih odgovarajućim brojem bodova.

GLAVNI PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA

1. VEGETACIJA

| Vegetacija (vrsta sastojine | Shifra, dobni i uređajni razred | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Šume s četinarima | H, I, J | 200 |
| 1.1.1. | Šumske kulture s četinarima |  |  |
| 1.1.2. | Heliofilne šume četinara (bor, ariš. Čempres) |  |
| 1.1.2.1. | Do 30 god. starosti | D3 i 6 | 200 |
| 1,1,2,2, | 31-60 god. Starosti i raznodobne | D4 | 180 |
| 1,1.2.3. | Preko 60 god. starosti | C1 i 2 | 160 |
| 1.1.3. Skiofilne šume četinara( jela, smreka ) |
| 1.1.3.1. | Do 30 god. starosti | C3 i 6 | 160 |
| 1.1.3.2. | 31-60 god starosti i raznodobne | D4 | 140 |
| 1..1.3.3. | Preko 60 god. starosti | C1 i 2 | 120 |
| 1.2. Mešovite sastojine (šume s borovima i smrčom ) |
| 1.2.1. | Mešovite kulture | B | 180 |
| 1.2.2. Heliofilne mešovite sastojine (bor, ariš, hrast, meke lišćare) |
| 1.2.2.1. | Do 30 god. starosti | B3 i 6 | 180 |
| 1.2.2.2. | 31 – 60 god. starosti | B4 | 100 |
| 1.2.3. Skiofilne mešovite šume (jela, smreka, bukva) |
| 1.2.3.1. | Do 30 god. starosti | B3 i 6 | 120 |
| 1.2.2.2. | 31 – 60 god. Starosti i raznodobne | B4 | 100 |
| 1.2.3.3. | Više od 60 god. starosti | B1 i 2 | 80 |
| 1.3. Sastojine šume liščara |
| 1.3.1. | Kulture i plantaže liščara | G, K | 120 |
| 1.3.2. | Heliofilne sastojine liščara | F5 i 7; E5 i 7, |  |
|  | (hrast, meki liščari) | M2 i 3 | 120 |
| 1.3.2.1. Degradirane sastojine |
| 1.3.2.2. | 31.- 60 god. starosti | E4, F4, M1 | 100 |
| 1.3.2.3. | Više od 60 god. starosti | E1, i 2, F1 i 2 | 80 |
| 1.3.3. | Përbërësit e gjethorëve skiofit (ahu) |
| 1.3.3..1. Sastojina degradiranih šuma | A5 i 7; L2 i 3 | 80 |
| 1.3.3.2 | Do 30 god. starosti | A3 i 6 | 80 |
| 1.3.3.3. | 31 i 60 god. Starosti i raznodobne | A4 i L1 | 60 |
| 1.4. | (makija i garig ) | N, O | 200 |
| 1.5. | Šikara i šibljak | P, R | 160 |
| 1.6. Neobradivo šumsko zemljište | S | 80 |

Vrste sastojina, dobni i uređejni razredi

1. Jednodobne sastojine:

A - bukva

B  - mešovite

C - smreke

D – bora

E - hrasta

F – mekih liščara

A –f: 3 i 6 – ostale sastojine (do 30  god. starosti)

4 – Srednodobne sastojine (31 – 60 god. starosti

1.2  - Zrele sastojine (više od  60 god. starosti)

5.7. – degradirane sastojine

2. K u l t u r e

G - bagrema

H -  bora

I – smreme

J – četinari

K –ostalih liščara

3. Panjače

L - bukve

M - hrasta

L  i  M :             1- očuvane

2 - degradirane

3 - zaštitne

4, Degradirane sastojine

N - makija

O -  garig

P - šikara

R -  šibljak

S  - neobradivo šumsko zemljište

Kulture i plantaže  su veštačke podignute šume i bez obzira na starost, približno su jedneko u opasnosti od šumskog požara.

Sastojine bora smatramo one u kojima učešće četinara iznosi najmanje 90%.

U heliofilne sastojine četinara ubrajamo one u kojima prevladaju borovina, qempres, ariš i druge  svetloljubive vrste.

U skiofilne sastopjine četinara ubrajamo one šume u kojima prevladaju jela, smreka,tisa i druge vrste koje podnose zaseju.

Mešovite sastojine su one šume u kojima su  bor i liščari  zastupljene više od 10%. Skiofilne mešovite sastojine su one u kojima su pretežno zastupljene vrste četinara ili lišćara koje podnose zaseju.

Šume liščara su one šume  koje su zastupljena s najmanje 90%.

2. ANTROPOGENI FAKTORI

2.1. Kategoria I – uzgojne šume za turitička mesta i za rekreaciju, parkovi, i nacionalni rezervati , šume koje se nalaze neposredno uz deponije smeća i poljoprivredno zemljište.

Broj bodova 60

2.2. Kategorija  II – šume kroz koje prolaze javne puteve ili dalekovodi ili se ui njima obavlja ispaša.

Broj bodova 40

2.3. Kategorija III – šume u kojima se skupljaju sporedni šumski proizvodi, obavllja lov, ribolov te meliorijski i uzgojni radovi.

Broj bodova 20

Ukoliko se neka sastojina, prema riziku od čoveka može svrstati u više kategorija, opasnost od požara dobiva se zbrajanjem bodova tih kategorija.

3. KLI M A

|  | Broj bodova |
| --- | --- |
| 3.1. Srednja godišnja temperatura |  |
| 3.1.1. | preko 12 C | 30 |
| 3.1.2. | 9,1 – 12 C | 20 |
| 3.1.3. | do 9,0 C | 10 |
| 3.2. Srednja godišnja količina padavina |
| 3.2.1. | do 800 mm | 30 |
| 3.2.2. | 8001 – 1200 mm | 20 |
| 3.2.3. | preko 1200 mm | 10 |
| 3.3. Srednja godišnja relativna zračna vlaga |
| 3.3.1 | preko 7o% | 30 |
| 3.3.2. | 71 – 80% | 20 |
| 3.3.3. | preko 80% | 10 |

4. STANIŠTE ( matični supstrat i vrsta)

4.1. Kategorija I                                                                broj bodova  80

4.1.1. Pokretni pesak

Rendzina (pararendzina karburantnom pesku)

Ranker kvarcnom i silikantnom pesku

4.1.2. Dolomit                                                          broj bodova 60

4.2. Kategorija II

4.2.1. Dolomiti i postojani vapnenac

Smeđe tlo, plitko i srednje duboko

Terra fusca i terra rosa (crvena) na vapnencno tlo

4.2.2. Kisele eruptivne stene (granit, sijenit, trahit riolit idr.)

Ranker distrični (kiselo humusno silikantno tlo)

4.2.3. Bazične stene (gabro, bazalt, periodit, serpentint idr,)

Smeđa tla

4.3.  Kategorija III

4.3.1.  Dolomit i vapnenac

Smeđe tlo, duboko

Smeđe tlo i lesevirano tlo

4.3.2. Kisele eruptivne stene

Kiselo smeđe tlo, duboko

Lesivirano kiselo smeđe tlo i  lesevirano kiselo tlo

Srednje duboko

4.3.3. Bazične eruptivne stene

4.3.4. Les i jezerski sendimenti

4.4. Kategorija IV                                                              broj bodova 20

4.4.1. Kisele silikantne stene (gnajs, filiti, škriljci idr.)

Kiselo smeđe  tlo, vrlo duboko

Humusno kiselo smeđe tlo

Lesivirano tlo, duboko i vrlo duboko

4.4.2. Gline (pleistocen i pliocen)

Pseudoglej

Lesivirano tlo

Semiglej

Euglej

4..4.3.  fluvijlni i fluviglacijalni materijali, delimično eolski materijal  ( močvarski les)

Pseudoglej

Euglej

Močvarska ritska crnica (homoglej)

Aluvij (fluvisol)

Tresetišta (rudarsko ili ugalj)

5. OROGRAFIJA

|  | Orografski parametri | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Izloženost |  |
| 5.1.1. | Južna i ravničarska | 20 |
| 5.1.2. | Istočna i zapadna | 10 |
| 5.1.3. | Severna | 5 |
| 5.2. Nadmorska visina |  |
| 5.2..1. | do 500 m | 15 |
| 5.2.2. | 5001 – 800 m | 10 |
| 5.2.3. | Preko 800 m | 5 |
| 5.3. Nagnutost (inklinacija) |  |
| 5.3.1. | Više od 45 | 15 |
| 5.3.2. | 31 - 45 | 10 |
| 5.3.3. | 15 - 30 | 5 |

6. ŠUMSKI RED

|  | Vrste sastojina | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Neuređene | 40 |
| 6.2. | Delimično uređene | 20 |
| 6.3. | Uređene | 10 |

Uređenim sastojinama mogu se smatrati one koje imaju izgrađene i održavane protivpožarne ceste, puteve i proseke, sastojine u kojima se redovno obavlja čišćenje i proređivanje, kresanje grana na rubnim delovima sastojine reducira sitni gorivi materijal.

Delimično uređenim sastojinama mogu se smatrati one u kojima se neke od gore opisanih radnji delimično obavljaju.

Neuređene sastojine su one u kojima se ne obavlja niti jedna od gore navedenih radnji.